## Slide 1: Información para la Toma de Decisiones
Gerardo W. Flintsch
Director del Centro de Infraestructura Sostenible de Transporte
Profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Medioambiental
Vice-Presidente y Director Técnico, FM Consultants
05/23/2019

## Slide 2: Contenidos
Gestión de activos viales
Información necesaria y tecnologías de recolección de datos
Impacto de las tecnologías y paradigmas emergentes
Ejemplo
Puntuaciones finales

## Slide 3: 1. Gestión de Activos Viales (Pavimentos)

## Slide 4: Importancia de la Infraestructura
Medio Ambiente Natural
  Economías productivas y competitivas
  Crecimiento económico sostenible
  Estabilidad social
  Desarrollo Sostenible
Sistema Económico
Sistema Social
Infraestructura

## Slide 5: La Brecha en Infraestructura
La infraestructura vial ha sido descuidada
  Existe un deficit entre expectativas y nivel de servicio deseado
  → Afecta la calidad de vida y el desarrollo económico

## Slide 6: ¿Como reducimos esa brecha?
La brecha en infraestructura puede reducirse en 60% mejorando la productividad
McKinsey. (2013). Infrastructure Productivity: How to Save $1 Trillion a Year
  Mejorar los procesos de gestión de activos es una de las estrategias
    Considerando toda la vida útil
    Optimización de inversiones
    Intervenciones alineadas con los objetivos
http://0.tqn.com/d/politicalhumor/1/0/a/l/1/aging_infrastructure.jpg

## Slide 7: Gestión de Activos
Una “filosofía” que ayuda a las agencias viales a:
Enfocar los esfuerzos y recursos en la obtención de objetivos de desempeño a largo plazo.
Determinar programas de trabajo y de inversiones sostenibles
Definir e implementar procesos de negocios eficientes, efectivos y auditables para la selección, diseño y ejecución de inversiones.
Usar recursos técnicos (datos confiables, análisis adecuados) eficientemente y conforme a los objetivos de gestión.

## Slide 8: Permite Responder a las Siguientes Preguntas:
¿Cual es el estado actual de mis activos?
¿Cual es el nivel de servicio o desempeño requerido (objetivos de desempeño)?
¿Que activos son críticos para asegurar el desempeño?
¿Cuales son mis mejores estrategias de inversión para “operación y mantenimiento” y “mejoras”?
¿Cual es mi mejor estrategia financiera a largo plazo?
Manual de Gestión de Activos Viales de PIARC

## Slide 9: Impacto de la Gestión de Activos
BASE DE DATOS
INVENTARIO
CONDICIÓN
USO
ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO
Niveles de Servicio
PRODUCTOS
ANÁLISIS A NIVEL DE PROYECTO
Documentos, Especificaciones, etc.
REPORTES A NIVEL DE RED
Evaluación de la condición
Necesidades
Evaluación Económica
Programa de Obras optimizado …
GRAFICAS
GUIs SQLs
Manejo de Datos
ANÁLISIS A NIVEL DE RED
PREDICCIÓN DE DETERIORO
PRIORIZACIÓN
/ OPTIMIZACIÓN
PROGRAMACIÓN
ANÁLISIS DE NECESIDADES
DISEÑO
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
SEGUIMIENTO
RETRO-ALIMENTACIÓN
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Metas y Políticas
Presupuesto Disponible
Impactos Económicos, Sociales y Medioambientales

## Slide 10: Herramientas para Calcular el Impacto de las Posibles Inversiones
Economía
Análisis Económico
Análisis de costos en el ciclo de vida (LCCA), Costo/Beneficio, etc.
    HDM-4
    HERS-ST
    RealCost
Ecología
Evaluación del ciclo de vida (LCA)
    Changer (IRF)
    PaLATE
Sistemas de calificación
  Greenroads
  GreenLITES (NY)
Equidad
Análisis de impacto social, etc.
Análisis de Seguridad vial
Económico
Medio-ambiental
Social
Desarrollo
Sostenible
Análisis Multi-criterio → Optimización

## Slide 11: 2. Información Necesaria y Tecnologías en la Recolección de Datos

## Slide 12: ¿Cuál es la función de nuestras calles y carreteras?
¿Que espera el usuario?
Movilidad
Acceso
Seguridad
Confort
Tiempo de viaje
Consumo energético, etc.
Polución/ Impactos Ambientales
… → Nivel de Servicio (Desempeño)
Desarrollo económico
Protección medioambiental
Equidad social
Enfoque centrado en el Usuario
Infraestructura Sostenible
Medidas de calidad
Notes: Economic development: Ensure that the financial and economic needs of current and future generations are met.
Environmental stewardship: Ensure a clean environment for current and future generations and use resources sparingly.
Social equity: Improve the quality of life for all people and promote equity between societies, groups, and generations.

## Slide 13: Datos → Información → Decisiones
Nivel Estratégico
Nivel de Red
Nivel de Proyecto
Desempeño Performance
Estructura
Condición
Calidad de Circulación
Índice de Condición Superficial
Fricción
Desempeño del Sistema
Monitoreo
Planificación
Evaluación del Desempeño
Programación
Análisis de Necesidades
Programación Detallada
Anteproyectos
Diseño de Proyectos
Investigación
Datos Generales
Datos Detallados
IQL-5
IQL-4
IQL-3
IQL-2
IQL-1
Niveles de Calidad de la Información
Notes: PASADO RÁPIDO SOLO PARA CONECTAR CON LA MAÑANA

## Slide 14: Información Necesaria para la Gestión de Activos
Inventario
Condición
Nivel de uso
Nivel de servicio (desempeño)
Estrategias de mantenimiento
¿Que activos gestionamos?
¿Cual es la condición de los activos que gestionamos?
¿Cuáles son los activos mas importantes?
¿Que esperamos de esos activos y que nivel de servicio están prestando?
¿Qué tipo de intervenciones tengo a disposición para llevar mis activos al nivel de servicio deseado?
BASE DE DATOS
INVENTARIO
CONDICIÓN
USO
ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO
Niveles de Servicio

## Slide 15: Objetivos y Brechas de Desempeño
Objetivo Estratégico
Valores del cliente
Resultados esperadas
Usuario
Técnicos
Red de Transporte Segura (objetivo social)
Seguro al caminar
Ancho y separación
Diseño Seguro
Separación Segura
Niveles de Servicio
…
…
Transportation Asset Management Expert Task Group , 2013
Notes: Resultados = Outputs

## Slide 16: Indicadores de Desempeño y Medidas de Calidad para Pavimentos
Servicio/ Percepción del usuario
Condición Física
Integridad Estructural
Seguridad y Suficiencia
“Polución Ambiental”
Rugosidad
Fallos
Deflexión
Fricción/ Macrotextura
Ruido
Nivel de Red
Nivel de Proyecto
¿Nivel de Red?

## Slide 17: Evaluación con Equipos Multipropósito
Source: Roadware

## Slide 18: Sistemas 3D
4,000 perfiles de rugosidad medidos en los 4m

## Slide 19: Deflectógrafos Continuos

## Slide 20: Fricción, Macrotextura y Geometría
Investigatory Level SR30 ~ 30-35
Intervention

## Slide 21: Propiedades Superficiales “Emergentes”
Ruido
Salpicado
Resistencia a la Rodadura

## Slide 22: Reporte de los Indicadores de Desempeño – Ejemplo de Estados Unidos (2009)
Source: http://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/pubs/hf/pl11028/chapter7.cfm
Highway Fatality Rates
Interstate Pavement Smoothness (IRI) by State
Bridge Deficiencies
Notes: UPDATE

## Slide 23: 4. Impacto de Tecnologías y Paradigmas Emergentes
Science Digest, April 1958

## Slide 24: ¿Van a impactar esta tecnologías “inteligentes” el negocio de la infraestructura vial?
¿Más tecnología en las vias?
  Definitivamente
  Deberemos gestionar la nueva infraestructura (ITS)
¿Estándares de condición mas elevados para atender vehículos inteligentes?
  Probablemente
  ¿Mejor demarcación?
  ¿Quien pagará por el mejor nivel de servicio?

## Slide 25: Infraestructura Inteligente
“Activos vinculados a información y a las reglas que rigen su construcción, mantenimiento, uso, rehabilitación y destrucción; a la vez que capaces de incidir sobre el modo en que son utilizados.”
  CISE. (2017). Intelligent Assets for Tomorrow’s Infrastructure: Guiding Principles
Oportunidad:
  Activos monitorean por sí mismos indicadores de desempeño en tiempo real
  Inician acciones en forma directa (eventualmente automática) a partir de la información suministrada por la infraestructura.
  Puede reducir el riesgo que el gestor ignore un indicador clave o falle al asignar tareas de mantenimiento cruciales.
Desafío:
  La posible automatización de algunas decisiones de gestión tendrá repercusiones organizacionales y legales significativas.
http://themocracy.com/3-safety-benefits-of-having-smart-technology-in-your-home/

## Slide 26: Vehículos inteligentes - Conectividad
Vehículos conectados
Vehículo autónomo
Altamente dependiente de la condición de la infraestructura.
Vehículo a Infraestructura - V2I

## Slide 27: Vehículos inteligentes (cont.)
Desafío
Sensores de Nivel 0 y 1 requieren infraestructura confiable y robusta (demarcaciones)
Vehículos autónomos altamente dependientes del estado de la infraestructura y, por ende, de cómo se la gestiona.
Oportunidad
Los datos recabados pueden emplearse para evaluar el estado y el nivel de servicio de la infraestructura vial.
  Ej.: Los datos recolectados por vehículos autónomos se está utilizando en los países escandinavos para la planificación de tareas de mantenimiento invernal.
http://clepa.eu/mediaroom/autonomous-vehicles-will-drive-change-auto-manufacturing-insurance/

## Slide 28: Evaluación de Pavimentos utilizando Vehículos Inteligentes - Ejemplos
Utilizar datos recolectados de vehículos para monitorear de forma remota y continuamente la salud infraestructura vial
Estimación de la fricción usando neumáticos inteligentes
Evaluación y Gestión de Pavimentos facilitadas por vehículos conectados - Proof-of-Concept

## Slide 29: Muchas Aplicaciones usando Teléfonos Celulares
Ventajas de hacerlo en forma automática
Otras aplicaciones para:
Entrada de datos de evaluación visual
Evaluar la rugosidad
Detectar pozos o huecos
Apoyo a la vialidad invernal (fricción)
http://www.mdzol.com/nota/654829-registra-el-pozo-de-tu-calle-en-el-fono-bache/

## Slide 30: El enfoque en el usuario no es solo en el Transporte Comunidades Centradas en el Usuario
Surge en repuesta al acelerado de la población urbana y las áreas metropolitanas.
Las redes de infraestructura compatibles con las comunidades y evolucionan con éstas (quienes las utilizan y modifican).
Comprende la perspectiva humana durante todo el proceso (ciclo de vida) para optimizar el beneficios económicos, sociales y ambientales.
Decisiones e inversiones centradas en las necesidades de los usuarios.
Énfasis en la mejora de efectividad y eficiencia, la mejora de la calidad de vida, la satisfacción del usuario, la accesibilidad, sostenibilidad, salud y seguridad públicas.
Oportunidad:
Alinear el desarrollo de la infraestructura, indicadores de servicio y objetivos de gestión con las preferencias y necesidades de los usuarios

## Slide 32: 5. Ejemplo

## Slide 33: Departamento de Transportes de Virginia
VDOT mantiene 128,000 millas de pavimentos
  Interestatal: ~5,500 millas
  Primaria: ~22,000 millas
  Secundaria: ~100,000 millas
3ra red en los EEUU

## Slide 34: Evaluación de Pavimentos
Evaluación de condición
  100% interestatal & primarias + 20% secundarias
  Equipos multifuncionales
  Rugosidad
  Perfil transversal
  Defectos superficies (Estructurales y Funcionales)
  Geometría (pendientes, etc.)
  Buen sistema de gestión de la calidad
  → Verificación Independiente
Curvas de Deterioro

## Slide 35: Vehículo de Recolección de Datos
Inventory from imagery
Location determined
Offset measured
Height and width measured
Sign code recorded
Condition assessment
Activos
Image recognition software
Strobe-lit pavement video
Roughness
Texture
Rutting
Surface Distress
Ground Penetrating Radar
Pavimento
Inertial measurement unit
HPMS curve type
Long. Grade
Cross slope
Centerline mapping
Spatial referencing for GIS integration
Geometría y Espacial
Single view
Panoramic view
1300 x 1030 pixel
1920 x 1080 (HDTV)
Direct-to-digital
Custom angles
Fotos

## Slide 36: Procesos
Procesos de negocios claramente definidos
Objetivos de desempeño
  → Compartidos con el publico en general
Optimización con objetivos múltiples
  → Asignaciones presupuestarias
Selección de proyectos descentralizada

## Slide 37: 6. Puntuaciones Finales

## Slide 38: Puntuaciones Finales
La gestión de activos ayuda a encontrar portafolios de inversión y planes de obra óptimos y sostenibles
  Alineados con los objetivos de desempeño y desarrollo
La gestión de activos se ha desarrollado y crecido gracias a la adopción de nuevas tecnologías y procesos de adquisición de datos y análisis
La cantidad y calidad de la información disponible afecta en gran media la calidad de las decisiones necesaria
Tecnologías emergentes seguramente traerán aparejados cambios en la forma que gestionamos nuestros activos viales

## Slide 39: Información para la Toma de Decisiones
Gerardo W. Flintsch
flintsch@vt.edu
05/23/2019