- OBJETIVO:

Realizar el mantenimiento a los segmentos en pavimento rígido mediante la reposición parcial o total de losas, a fin de restablecer o mejorar la comodidad y seguridad de la superficie de rodadura y restituir la capacidad estructural en pavimentos de concreto hidráulico.

- DESCRIPCIÓN:

| Actividades que deben ser controladas | Requisito | Característica de Calidad por controlar | Control para Evitar su Ocurrencia (Acción Preventiva) | Tratamiento en caso de que suceda (Acción Correctiva) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión social. | Procedimiento Gestión Social en Obra IMVI-PR-004 | Servicio al cliente | Convocar reunión de inicio de obra a través de volante informativo predio a predio Realizar la Instalación de Volante y/o Afiche Informativo Realizar el levantamiento de Actas de Vecindad en los predios de la zona directa del Frente de Trabajo a intervenir. (Cuando Aplique) | Hacer visitas de Seguimiento por parte del Profesional Social (actas de compromiso, atención a PQRSFD) |
| Señalización de la zona de intervención. | Plan de Manejo de Tráfico – SDM | Seguridad Señalización | Realizar la verificación PMT (Plan de Manejo de Tráfico) y el documento COI de aprobación (Comité de Obras de Infraestructura | Se realizan visitas de seguimiento diariamente a fin de verificar la implementación |
| Protección de sumideros, zonas verdes y estructuras de la zona de intervención | PIGA Manual de Buenas Prácticas Ambientales IMVI-DI-003 | Cobertura con Geotextil o Polisombra | Verificar previo a la actividad constructiva los controles ambientales. | Realizar la limpieza y adecuación de las estructuras que no se protegieron. |
| Identificación, Delimitación y Corte del área a intervenir. | --- | Amplitud del corte | Inspección visual Medición | Volver a cortar |
| Demolición y retiro de escombros. | --- | Disposición final de residuos | Acopio adecuado de los residuos | Retiro inmediato terminada la demolición |
| Preparación de la superficie existente. | --- | Limpieza de la caja Dosificación y aplicación del producto imprimante | Soplado con compresor | Volver a soplar |
| Colocación del Concreto. | --- | Vaciado del concreto Vacíos espesor | Distribución uniforme en la aplicación | Cambiar Volver a aplicar |
| Acabado y textura Superficial | --- | Nivelación Textura superficial | Chequeo de niveles Peinar la textura estriada transversal en la superficie del concreto | Volver a nivelar Enrazar |
| Curado y corte de juntas | --- | Control de Hidratación Fisuración por contracción | Ventana de corte (Periodo Menos de 8 Horas) | Sello de fisura Demolición losa |
| Control de Calidad | Verificación Resistencia a la Flexión (Concreto MR-43) Verificación Resistencia a la Compresión (Concreto 3000 y 5000PSI) Verificación de la consistencia de capa mezcla de concreto transportada (Asentamiento) | Verificación Resistencia a la Flexión (Concreto MR-43) Resistencia a la Flexión del concreto usando una viga simplemente apoyada y cargada en los tercios de la luz libre Verificación Resistencia a la Compresión (Concreto 3000 y 5000PSI) Resistencia a la Compresión de Cilindros de concreto Verificación de la consistencia de cada mezcla de concreto transportada (Asentamiento) Asentamiento del Concreto de Cemento Hidráulico (Slump) | Ensayos de Laboratorio | Seguimiento al comportamiento del concreto en el Segmento |

- REVISIÓN Y APROBACIÓN

| Elaborado y/o Actualizado por | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| EDGAR ANGEL SÁNCHEZ FLÓREZ Contratista / Proceso Intervención de la Malla Vial RUTH MIREYA FAJARDO CUADRADO Profesional Universitario / Proceso Intervención de la Malla Vial | Firma: | Firma: |
| Acompañamiento Asesor OAP: |  |  |
| MARÍA NATALIA NORATO Contratista -OAP |  |  |
|  | ALVARO VILLATE SUPELANO Gerente de Intervención | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante De La Alta Dirección |

- CONTROL DE CAMBIOS

| REVISIÓN No. | DESCRIPCIÓN | FECHA | APROBADO REPRESENTANTE ALTA DIRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Ajustar el objetivo, las actividades y las normas | Octubre 2011 | MÓNICA RUBIO ARENAS |
| 002 | Ajustar a las Normas IDU-ET-2011 | Diciembre 2012 | LIDIA MARINA CERON PORTILLA |
| 003 | Ajustar a la normatividad vigente | Octubre 2013 | JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA |
| 4 | Recodificación, ya que se incorpora gestión ambiental, gestión social y apoyo interinstitucional. | Abril 2019 | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE |
| 5 | Se ajustan Controles y Especificaciones Técnicas | Mayo 2020 | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante De La Alta Dirección |